Область применения различных способов бурения

| Вид бурения | Способ бурения | Тип грунта, обводненность | Глубина, м | Тип скважины | Способ отбора монолитов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вращательный | Колонковый | С промывкой водой | Скальные монолитные и слаботрещиноватые | Весь диапазон глубин | Разведочные, зондировочные, технические | Одинарная колонковая труба |
|  |  | С промывкой глинистым раствором | Скальные (трещиноватые, грубообломочные), глинистые, песчаные, обводненные и сухие | То же | То же | Двойная колонковая труба |
|  |  | С промывкой солевым охлажденным раствором | мерзлые | То же | То же | То же |
|  |  | С продувкой | Скальные монолитные и слаботрещиноватые, слабообводненные мерзлые | От 30 м | То же | Одинарная и двойная труба |
|  |  | Всухую | Крупнообломочные, глинистые, песчаные, обводненные, мерзлые | До 30 м | То же | Обуривающие и вдавливаемые грунтоносы |
|  | Шнековый | Рейсовый | Глинистые, песчаные, слабообводненные | До 30 | Разведочные | То же |
|  |  | винтовой | Глинистые, слабосвязные, илы, торфы и т.д., сильно и слабообводненные | До 10 | Разведочные, зондировочные | ___ |
|  |  | Кольцевым забоем | Глинистые | До 30 | Разведочные, технические | Магазинные шнеки и шнеково-колонковые буры |
|  | Роторный | С промывкой и продувкой | Скальные, крупнообломочные, глинистые, обводненные и сухие, мерзлые | От 30 | Гидрогеологические | __ |
| Ударно-канатный | Кольцевым забоем | Забивной | Глинистые (полутвердые, пластичные, текучие), песчаные, сильно и слабообводненные | До 30 | Зондировочные, разведочные, технические | Забивные грунтоносы |
|  |  | Клюющий | Глинистые (лессовидные), слабообводненные | До 30 | Зондировочные, разведочные, технические | По ГОСТ 12071-72 |
|  | Сплошным забоем | С применением долот и желонок | Крупнообломочные, глинистые, песчаные, обводненные, иногда полускальные и скальные | Весь диапазон глубин | Гидрогеологические | __ |
|  |  | Желонками с опережающим погружением обсадных труб | Песчаные, сильнообводненные | До 100 | То же | __ |
| вибрационный |  | С помощью вибратора | Песчаные, глинистые, обводненные | До 30 | Зондировочные, разведочные, технические | Вибропогружение грунтоносов |
|  |  | С помощью вибромолота | Глинистые плотные, песчаные, иногда крупнообломочные, слабообводненные и обводненные | До 30 | То же | То же |